Nokia DBox2 - przeróbka kabel -> sat

Umbau vom Kabel auf Sat

- Góra płyty blok zasilacza

(Hauptplatine von oben)

  - IF1 - LM317 + radiator (uwaga: przy zastosowaniu nieizolowanej wersji LM317 radiator nie może być zwarty z masą płyty)
- CS36 - kondensator elektrolityczny 100µF / 25V
- CF2 - kondensator elektrolityczny 47µF / 50V
- TF3 - tranzystor 2SC369
- RF3 - rezystor 2,7kΩ / 0,25W
- RF8 - rezystor 3,83kΩ / 0,25W
- RF9 - rezystor 10kΩ / 0,25W
- RF13 - rezystor 243Ω / 0,25W
- CF3 - kondensator SMD 1nF / 50V
- TF6 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- TF8 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- RF14 - rezystor SMD 2,2kΩ
- RF16 - rezystor SMD 10kΩ
- RF19 - rezystor SMD 4,7kΩ
- RF31 - rezystor SMD 2,2kΩ
- RF25 - rezystor SMD 3,3kΩ
- RF29 - rezystor SMD 22kΩ
- RF26 - rezystor SMD 10kΩ

  - 2. Góra płyty blok głowicy

  - (Hauptplatine von oben, Tuner Seite)

  - UF01 - głowica satelitarna 
- DF2 - dioda 1N4002
- DF3 - dioda 1N4002
- DF4 - dioda 1N5819

  - 3. Spód płyty blok zasilacza

  - (Hauptplatine von unten)

  - - RS56 - rezystor SMD 1,87kΩ
- CS 47 - kondensator SMD 10nF / 50V
- IS05 - LM393 SMD
- RS57 - rezystor SMD 10kΩ
- CS16 - kondensator SMD 100nF / 50V
- RS43 - rezystor SMD 4,7kΩ
- RS51 - rezystor SMD 4,7kΩ
- RS52 - rezystor SMD 560Ω
- RF2 - rezystor SMD 10kΩ
- TF2 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- RF5 - rezystor SMD 120kΩ
- TF7 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- RF23 - rezystor SMD 4,7kΩ
- RF24 - rezystor SMD 10kΩ
- CF7 - kondensator SMD 22nF / 50V
- RF58 - rezystor SMD 3,9kΩ
- CF8 - kondensator SMD 3,3nF / 50V
- RF10 - rezystor SMD 3,9kΩ
- RF11 - rezystor SMD 8,2kΩ
- CF5 - kondensator SMD 100nF / 50V
- RF34 - rezystor SMD 4,7kΩ
- RF36 - rezystor SMD 10kΩ
- RF32 - rezystor SMD 68kΩ
- TF11 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- DF1 - dioda SMD LS4148
- TF5 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- TF4 - tranzystor SMD (p-n-p) C557 (BC 857B)
- RF1 - rezystor SMD 47kΩ
- TF1 - tranzystor SMD (n-p-n) C547 (BC 847B)
- RF4 - rezystor SMD 10kΩ
- RF6 - rezystor SMD 1kΩ

4. Spód płyty blok glowicy

(Hauptplatine von unten, Tuner Seite)

  - CF28 - kondensator SMD 10nF / 50V
- LF1 - dławik SMD (można zastąpić kawałkiem drutu)
- CF29 - kondensator SMD 10nF / 50V
- LF2 - dławik SMD (można zastąpić kawałkiem drutu)
- CF4 - rezystor SMD 5,6kΩ
- RF21 - rezystor SMD 1kΩ
- RF45 - kondensator SMD 1nF / 50V
- RF17 - rezystor SMD 1kΩ
- RF49 - rezystor SMD 1kΩ
- TF9 - tranzystor SMD (n-p-n) BC818
- RF51 - rezystor SMD 270Ω
- RF 59 - rezystor SMD 10kΩ
- RF60 - rezystor SMD 10kΩ

5. Spód płyty blok głowicy elementy do usunięcia:

(Hauptplatine von unten, Teile zu entfernen)

Elementy SMD: RS57, LF1 i LF2 sa z szeregu 1206, wszystkie pozostałe 0805.

Przeróbka ta jest w 100% sprawdzona wiąc jeżeli po jej wykonaniu coś nie działa to zrobiłeś coś nie tak 
W razie pytań zapraszam na GG. Proszę nie zadawać pytań z cyklu zrobiłem, nie działa, co może być nie tak? nie jestem jasnowidzem...

Dbox_Repair

Punkt 1-4 zeigt wo und was für neue Elemente/Teile dazu kommen!

Punkt 5 wo und was für Elemente/Teile muss man entfernen.